## Slide 1
访问控制列表（ACL）

## Slide 2
本章学习目标
掌握访问控制列表基本概念
掌握访问控制列表分类
掌握访问控制列表工作原理
掌握标准编号访问控制列表配置过程
掌握扩展编号访问控制列表配置过程

## Slide 3
8.1 ACL 概述
访问控制是网络安全防范和保护的主要策略，它的主要任务是保证网络资源不被非法使用和访问。是保证网络安全最重要的核心策略之一。访问控制列表是应用在路由器接口的指令列表。这些指令列表告诉路由器哪些数据包可以收，哪些数据包需要拒绝。至于数据包是被接收还是被拒绝，可以由类似于源地址、目的地址、端口号等的特定指示条件来决定。

## Slide 4
访问控制列表不但可以起到控制网络流量、流向的作用，而且在很大程度上起到保护网络设备、服务器的关键作用。作为外网进入企业内网的第一道关卡，路由器上的访问控制列表成为保护内网安全的有效手段。此外，在路由器的许多其他配置任务中都需要使用访问控制列表，如网络地址转换（NAT）、路由重分布等。

## Slide 5
8.2 ACL分类
ACL从两个不同的角度各分为两种类型：编号ACL和命名ACL或者标准ACL和扩展ACL

## Slide 6
标准IP访问控制列表匹配IP包中的源地址或源地址中的一部分，可对匹配的包采取拒绝或允许两个操作。编号范围从1到99的访问控制列表是标准IP访问控制列表。
扩展IP访问控制列表比标准IP访问控制列表具有更多的匹配项，包括协议类型、源地址、目的地址、源端口、目的端口等。编号范围从100到199的访问控制列表是扩展IP访问控制列表。

## Slide 7
可过滤的信息 | 标准IP ACL | 扩展IP ACL
源地址 | 是 | 是
目的地址 | 否 | 是
IP协议（TCP或UDP） | 否 | 是
协议信息（如端口号） | 否 | 是

## Slide 8
8.3 ACL处理过程
ACL本质上是定义的一组规则，分组在具体接口进行规则匹配时通过自上而下进行，分组首先和ACL中的第一条规则进行匹配，如果匹配成功，路由器将执行语句中包含的两个动作中的一个：允许或拒绝。
如果第一条语句不匹配，路由器将匹配列表中的下一条语句，再次重复相同的匹配过程。如果第二条语句匹配。路由器将执行其中的一个动作。如果此语句还不匹配，将继续查询其余的列表直到找到匹配项。如果整个访问控制列表都没有在ACL语句中找到匹配项，路由器将丢失该分组。

## Slide 9
ACL自上而下处理过程有以下几个要点
⑴一旦找到匹配项，列表中的后续语句就不再处理
⑵语句之间的排列顺序很重要，因为第一次匹配后，剩下的语句就不再处理
⑶如果列表中没有匹配项，将丢弃分组
充分认识ACL还需要清楚以下3个方面知识点：

## Slide 10
1．语句排序
一旦某条语句匹配，后续语句就不再处理。因此，ACL中语句的顺序非常重要。假设有两条语句，一条拒绝一台主机而另一条允许同一主机，不管哪一条，只要先在列表中出现就先被执行，而另外一条被忽略。因此通常总是把最详尽的ACL语句放在列表顶部，把最不详尽的放在列表的底部。

## Slide 11
下面举例说明访问控制列表匹配规则的过程，有两条规则如下
⑴允许来自子网172.16.0.0/16的流量
⑵拒绝来自主机172.16.1.1/32的流量
路由器是通过自上而下的顺序进行匹配的，假设路由器收到一个源IP地址是172.16.1.1的分组。根据匹配规则首先和第一条规则进行匹配，由于172.16.1.1属于网络172.16.0.0，所以匹配成功。最终允许分组通过。由于分组和第一条语句已经匹配成功，所以第二条语句不会被处理。

## Slide 12
如果将ACL中的两条语句颠倒顺序，具体如下：
⑴拒绝来自主机172.16.1.1的流量
⑵允许来自子网172.16.0.0/16的流量
同样如果主机172.16.1.1向路由器发送分组，分析分组匹配情况如下：首先将分组和第一条ACL语句进行匹配。由于源地址172.16.1.1和第一条规则匹配，所以路由器将丢弃此分组并停止处理ACL中的语句。

## Slide 13
如果另外一台IP地址为172.16.1.2的主机发送流量到路由器，则路由器匹配过程如下：首先和第一条ACL语句进行匹配，由于第一条ACL语句是对主机IP地址为172.16.1.1进行匹配，而发送流量主机的IP地址为192.168.1.2，两者不相符，所以匹配不成功。接下来匹配ACL访问控制列表中的第二条语句，由于主机172.16.1.2属于子网172.16.0.0，所以匹配成功。结果是路由器允许来自主机172.16.1.2的分组通过。

## Slide 14
2．隐含拒绝
每个访问控制列表中，在定义的规则列表的最后都有一条隐含的deny语句。该语句隐含阻止所有流量，以防不受欢迎的流量意外进入网络。在ACL中看不到这条语句，它是默认存在的。
ACL执行的操作是允许或拒绝，语句自上而下执行。如果没有匹配成功，则按照末尾默认的拒绝所有进行处理。因此一个ACL语句列表至少应该有一条permit语句，否则所有流量都将丢弃，该列表也就显得毫无意义了。

## Slide 15
3．规则必须应用才能生效
在创建访问控制列表之后，必须将其应用到某个接口才开始生效。ACL控制的对象是进出接口的流量。

## Slide 16
ACL 基本配置
ACL 基本配置包括定义规则和应用规则两个步骤。另外ACL配置分为编号ACL和命名ACL；或标准ACL和扩展ACL。

## Slide 17
定义规则
要创建ACL首先要定义规则，编号ACL定义规则命令如下：
Router(config)#access-list ACL_# permit|deny conditions
ACL_#为ACL编号，编号的选择不是随意的。

## Slide 18
ACL类型 | ACL编号
标准 | 1~99，1300~1999
扩展 | 100~199，2000~2699

## Slide 19
⑴地址匹配：通配符掩码
⑵特殊通配符掩码
⑶通配符掩码实例见表所示

## Slide 20
IP地址 | 通配符掩码 | 匹配内容
0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 匹配任何地址（ACL关键字中的any）
172.16.1.1 | 0.0.0.0 | 仅匹配地址172.16.1.1（前置关键字host）
172.16.1.0 | 0.0.0.255 | 匹配网络172.16.1.0/24中的分组（172.16.1.0~172.16.1.255）
172.16.2.0 | 0.0.1.255 | 匹配网络172.16.2.0/23中的分组（172.16.2.0~172.16.3.255）
172.16.0.0 | 0.0.255.255 | 匹配网络172.16.0.0/16中的分组（172.16.0.0~172.16.255.255）

## Slide 21
8.4.2应用规则
规则创建好之后，如果不把规则应用到某个接口，则该规则将不起任何作用。在接口中启动ACL的命令如下：
Router（config）#interface type [slot_#] port_#
Router(config-if)#ip access-group ACL_# in | out
在IP access-group 命令的末尾，必须指定应用规则的方向。

## Slide 22
各类ACL配置过程
具体ACL配置时通常将其分为3种配置类型，分别为：标准编号ACL、扩展编号ACL。

## Slide 23
标准编号ACL
标准编号ACL简单而且易于配置。标准编号ACL仅针对IP分组中的源IP地址部分进行过滤。具体命令如下：
Router（config）#access-list 1-99(1300-1999) permit|deny source_IP_address [wildcard_mask] [log]
对于标准的编号访问控制列表，可以使用1~99和1300~1999作为列表的编号，紧随其后是条件匹配时路由器所采取的操作。此条件只是基于源IP地址。然后输入的是一个可选的通配符掩码。如果省略通配符掩码，则默认为0.0.0.0——这样需要完全匹配才能执行相应操作。

## Slide 24: 标准ACL 示例
#access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
//拒绝192.168.1.0 的网段
#access-list 1 permit any
// 这两个访问控制列表依次使用，允许其他所有的IP地址，除了上面的192.168.1.0网段。

## Slide 25: 应用ACL
# int S1/0
# ip access-group 1 in
// 在S1/0接口下调用访问控制列表1，并应用到从S1/0接口进入路由器的流量。

## Slide 26
二. 扩展编号访问控制列表
扩展编号ACL提供更广泛的控制范围，可以匹配的信息如下
源IP地址和目的IP地址
TCP/IP协议（IP、TCP、UDP、ICMP等）
协议信息，如TCP和UDP的端口号，或者ICMP的消息类型
命令语法如下：

## Slide 27
Router（config）#access-list 100~199|2000~2699 permit|deny IP_protocol source_address source_wildcard_mask [protocol_information] destination_address destination_wildcard_mask [protocol_information] [log]

## Slide 28
操作符 | 说明
it | 小于
gt | 大于
neq | 不等于
eq | 等于
range | 端口号范围

## Slide 29
端口名称 | 命令参数 | 端口号
FTP数据端口 | ftp-data | 20
FTP控制端口 | ftp | 21
Telnet | telnet | 23
SMTP | smtp | 25
WWW | www | 80
POP3 | pop3 | 110

## Slide 30
端口名称 | 命令参数 | 端口号
DNS请求 | dns | 53
TFTP | tftp | 69
SNMP | Snmp | 161
RIP | rip | 520

## Slide 31: 扩展ACL 示例
# access list 101 deny tcp 20.1.1.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255 eq telnet
//拒绝20.1.1.0 网段远程登录(telnet) 到 10.1.1.0 网段;
# access list 101 permit ip any any
// 允许其他所有网段的IP流量通过（默认是拒绝所有）

## Slide 32: 应用 ACL
Router（config）#int f0/1
Router（config-if）IP access-goup 101 out
//在该接口下调用访问控制列表101，并应用到从路由器F0/1接口发出的流量。

## Slide 33
小结
本章首先介绍了访问控制列表基本概念，分析了访问控制列表具体分类，分为编号访问控制列表和命名访问控制列表或者标准访问控制列表和扩展访问控制列表。接着分析了访问控制列表工作原理。本章探讨了基于路由器的标准访问控制列表配置过程，以及扩展编号访问控制列表配置过程。