## Slide 1
第九章 网络地址转换（NAT）技术

## Slide 2
本章学习目标
掌握网络地址转换概念
了解网络地址转换产生的背景
熟悉网络地址转换分类
掌握各种类型网络地址转换的配置过程

## Slide 3
9.1 网络地址转换概述
9.1.1 概念
网络地址转换（NAT，Network Address Translation）让那些使用私有地址的内部网络连接到Internet或其他IP网络的方式。NAT路由在将内部网络的数据包发送到公用网络时，在IP包的报头把私有地址转换成合法的公网IP地址。

## Slide 4
9.1.2 IP地址耗尽情况介绍
目前广泛使用的IP地址为IPv4，它是由32位二进制数组成，从理论上讲，IPv4可分配的IP地址数达到232即4294967296个，从当时的网络规模来看，这么庞大的地址数量，在短时间内不可能分配完。自从20世纪90年代早期以来，因特网呈现爆炸式的增长，人们对IP地址的需求也极具增长。加上IP地址分配自身的特点，即分配网络号而不是分配具体的IP地址。这样导致的结果是：如果不采取措施，IP地址数量将很快耗尽。

## Slide 5
为了解决IPv4地址耗尽带来的问题，提出了一个长期的解决方案，该解决方案是采用新的寻址格式，即IPv6，IPv6是由128位二进制组成，IPv6地址数量理论上讲是目前使用的IPv4地址数量的296倍。将全球的IP地址由IPv4升级为IPv6不是一朝一夕就能完成的，需要长期的过渡过程。
为了缓解IPv4地址缺乏问题，目前采用一些措施，如可变长子网掩码（VLSM）、无类域间路由选择（CIDR）以及网络地址转换技术（NAT）等。

## Slide 6
9.1.3 私有地址
随着Internet规模的不断扩大，对IP地址的需求也极速增长，导致IP地址短缺问题愈来愈严重。由因特网工程任务组（IETF）创建的RFC1918是一份用来解决IP地址短缺问题的文档。该文档明确，为了满足不同规模网络的需求，在A，B，C类地址中分别拿出一部分地址作为私有地址。私有地址的特点是：⑴不需要申请，不同的单位内部可以重复使用。大大方便了单位内部电脑联网问题。

## Slide 7
⑵私有地址不可以在Internet网上路由，不可以直接访问Internet。为了解决配置私有地址联网的内部电脑访问Internet，需要使用网络地址转换（NAT）技术，将内部不能访问Internet的私有地址转换成可以访问Internet的公网地址，公网地址可以在Internet上路由，可以访问Internet网络。

## Slide 8
类 | 地址范围
A | 10.0.0.0-10.255.255.255
B | 172.16.0.0-172.31.255.255
C | 192.168.0.0-192.168.255.255

## Slide 9
从表中可以看出，私有地址范围共有1个A类，16个B类和256个C类。其中A类地址适合超大规模公司内部使用，B类网络适合大规模公司内部使用，C类网络适合小规模单位内部使用。当然这只是习惯而已，并不是硬行规定。也就是说内部私有地址的配置过程中，即使是小规模的网络也可以使用A类地址。由于不同的单位可以重复使用这些地址，所以不存在地址浪费问题。
大家在平时接触到的校园网，企业网以及网吧等局域网中，看到的地址往往是上表列出的地址范围，也就是私有地址。大家在不同的单位看到相同的私有地址配置也不足为怪了

## Slide 10
地址转换概述
由于私有地址不可以在Internet上路由，拥有私有地址电脑向ISP发送访问Internet网络请求时，ISP将会过滤它们。为了解决拥有私有地址电脑访问Internet网络的问题，采用网络地址转换技术。

## Slide 11
标准RFC 1631就是为了解决该问题而提出的，它定义一个称为网络地址转换的过程，允许将分组中的IP地址转换成一个不同的地址。由于公网IP地址才可以在Internet上路由，才可以访问Internet网络，因此电脑访问Internet网络需要使用公网地址。网络地址转换能够实现将内部的私有地址转换成公网地址在Internet上路由，从而达到访问Internet的目的。

## Slide 12
9.2.2 网络地址转换类型
常见的网络地址转换类型有NAT 和PAT，NAT转换后，将一个内部本地IP地址对应一个内部全局IP地址。PAT转换后，将多个内部本地地址转换到内部全局地址的一对多转换，通过端口号确定其多个内部主机的唯一性。

## Slide 13
术语类型 | 术语含义
Inside | 需要转换成公网地址的内部网络
Outside | 使用公网地址进行通信的外部网络
Inside Local Address | 内部本地地址，内部网络使用的地址，一般为私有地址
Inside Global Address | 内部全局地址，用来代表内部本地地址，一般为ISP提供的合法地址
Outside Local Address | 外部本地地址
Outside global address | 外部全局地址，数据在外部网络使用的地址，是个合法地址

## Slide 14
常见的NAT和PAT配置各有两种类型：静态NAT和动态NAT以及静态PAT和动态PAT
静态NAT和静态PAT适用场合为：
①存在内部需要向外网络提供信息服务的主机
②内部主机需要永久的一对一IP地址映射关系
动态NAT和动态PAT适用场合为：
①内网电脑只需要访问外网服务，不需要对外提供信息服务
②内部主机数大于全局IP地址数

## Slide 15
9.3 静态NAT
9.3.1 概述
静态转换是指将内部网络的私有IP地址转换为公有IP地址，IP地址对是一对一的，是一成不变的，某个私有IP地址只转换为某个公网IP地址。借助于静态转换，可以实现外部网络对内部网络中某些特定设备(如服务器)的访问。

## Slide 16
9.3.2 静态NAT配置过程
⑴、定义内网接口和外网接口
Router(config)#interface fastethernet 0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config)#interface fastethernet 1
Router(config-if)#ip nat inside
⑵、建立静态的映射关系
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.7 200.8.7.3
其中192.168.1.7为内部本地地址，200.8.7.3为内部全局地址。

## Slide 17
9.4 动态NAT
9.4.1 动态NAT概述
动态NAT是指将内部网络的私有IP地址转换为公网IP地址时，IP地址对是随机的，是不确定的，所有被授权访问Internet的私有IP地址可随机转换为任何指定的合法IP地址。也就是说，只要指定哪些内部地址可以进行转换，以及用哪些合法地址作为外部地址时，就可以进行动态转换。

## Slide 18
9.4.2 动态NAT配置
动态NAT配置过程如下：
⑴、定义内网接口和外网接口
Router(config-if)#ip nat outside
//宣告连接外网接口
Router(config-if)#ip nat inside
//宣告连接内网接口
⑵、定义内部本地地址范围
Router(config)#access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
其中192.168.1.0/24为内部地址范围

## Slide 19
⑶、定义内部全局地址池
Router(config)#ip nat pool abc 200.8.7.3 200.8.7.10 netmask 255.255.255.0
其中200.8.7.3—200.8.7.10为内部全局地址范围
⑷、建立映射关系
Router(config)#ip nat inside source list 10 pool abc

## Slide 20
9.5 PAT
9.5.1 PAT概述
PAT（port-address-translation）是端口地址转换，PAT可以看做是NAT的一部分。

## Slide 21
9.5.2 PAT配置
静态PAT
①定义内网接口和外网接口
Router(config)#interface fastethernet 0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config)#interface fastethernet 1
Router(config-if)#ip nat inside
②建立静态的映射关系
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.7 1024 200.8.7.3 1024
Router(config)#ip nat inside source static udp 192.168.1.7 1024 200.8.7.3 1024

## Slide 22
动态PAT
①定义内网接口和外网接口
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#ip nat inside
②定义内部本地地址范围
Router(config)#access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

## Slide 23
③定义内部全局地址池
Router(config)#ip nat pool abc 200.8.7.3 200.8.7.3 netmask 255.255.255.0
④建立映射关系
Router(config)#ip nat inside source list 10 pool abc overload

## Slide 24
PAT的使用场合
⑴缺乏全局IP地址，甚至只有一个连接ISP的全局IP地址
⑵内部网要求上网的主机数很多
⑶提高内网的安全性

## Slide 25
9.7 本章小结
本章详细介绍了网络地址转换的基本概念，分析了网络地址转换产生的原因，讲解了网络地址转换的具体分类，接着详细讲解了各种网络地址转换的配置过程。