## Slide 1: 习题课
2022.6

## Slide 2: 第四章习题知识点
1. 根据路由表和给定的目的地址 计算下一跳 ；
(4-20,4-55)
2.根据题目要求 写出地址分配方案；
（4-29，4-37，4-54）
3.无分类地址CIDR的基本知识，地址聚合
（4-26）
4. RIP 路由表的更新 （4-42）
5. RIP和OSPF的特点（4-39)
6. IP协议中数据分片（4-22）

## Slide 3: 如何根据主机的IP地址判断是否属于同一个子网
在划分子网的情况下，判断两台主机是不是在同一个子网中，看它们的网络号与子网地址是不是相同。
实例：
主机1的IP地址为146.26.27.71
主机2的IP地址为146.26.27.110
子网掩码为255.255.255.192
判断它们是不是在同一个子网上。

## Slide 4
主机1的IP地址与子网掩码做与运算：
主机2的IP地址与子网掩码做与运算：
结论: B类地址，有10位为子网，6位为主机
子网号都是 00011011 01，因此它们属于同一个子网。

## Slide 5: 4-20
解题思路：计算中注意IP地址和掩码最后一个字节展开成二进制计算。用目标网络号和子网掩码与，若结果出现在目的网络中，则转发相应的下一站，若没有出现在目的网络中，则转发到默认路由，如果没有默认路由，路由器一般丢弃该分组，并向源主机发出 “

## Slide 6
以 目的地址（3）128.96.40.151 为例
依次和路由表中掩码来与，将结果和路由表目的网络来比较是否一样。
128.96.40.151和子网掩码255.255.255.128与 ，结果为 128.96.40.128，和路由表中第一个网络128.96.39.0 不符合。
128.96.40.151和子网掩码255.255.255.128与 ，结果为 128.96.40.128，和路由表中第二个网络128.96.39.128 不符合。
128.96.40.151和子网掩码255.255.255.128与 ，结果为 128.96.40.128，和路由表中第三个网络128.96.39.128 不符合。

## Slide 7
128.96.40.151和子网掩码255.255.255.192与 ，结果为 128.96.40.128，和路由表中第四个网络192.4.153.0 不符合。
所以选择默认路由选项，下一跳为R4

## Slide 8: 4-55 （路由表）
这类题型 一定要看懂图，图中有几个子网，路由器有几个接口，哪些是直连接口。
知道路由表的表结构一般为
目的网络 子网掩码 下一跳
本题的子网掩码 从何处看出来？
从子网的表示中 145.13.0.0/18
有前缀的表示地址是CIDR ,18位是网络号，其中子网占两位， 所以掩码 为18个1 和14个0， 255.255.192.0

## Slide 9: R的路由表
静态路由 默认路由（实验）
0.0.0.0 0.0.0.0. 下一跳路由器
目的网络 | 子网掩码 | 下一跳
145.13.0.0/18 | 255.255.192.0 | m0
145.13.64.0/18 | 255.255.192.0 | m1
145.13.128.0/18 | 255.255.192.0 | m2
145.13.192.0/18 | 255.255.192.0 | m3
其他 | M | m4

## Slide 10
(2) 145.13.160.78 与子网掩码255.255.192.0 与 的结果145.13.128.0 ，按表中顺序检查，与表中第三项145.13.128.0 一样，下一跳为m2接口。
请每个同学看静态路由实验 给出每个路由器的路由表。

## Slide 11: 地址分配方案
解题思路 ：
（1）一共有多少地址可分配；
（2）是否采用CIDR;
(3)最好将地址需求排个序，先给需求量大的分配；
(4) 注意分配的地址不能重叠 在一起；
分配的地址可以比需求的 多一些，给以后使用。
方案不是唯一的，只要能满足需求，且地址不重叠，都是可以的。

## Slide 12: 4-54 分配给主机的地址
14.24.74.0/24 CIDR地址
/24表示网络号占32-24=8，可分配地址28-2=254
三个部门 120+60+10=190<254 ,地址够用。分配方案不唯一。
一般先分大地址 ，按2的指数 来分较好。
第一个部门需要120个地址，2 7 =128>120,
分配方案中要写出可分配的最小地址，和最大地址。

## Slide 13: 参考答案（不唯一）
第一个单位120 ，需要7位给主机分配，前缀32-7=25
第四个字节 从0 0000001 ~ 0 1111110 ，
地址： 14.24.74.1/25~14.24.74.126 /25
第二个单位60，需要6位给主机分配，前缀32-6=26，
第四个字节 10 000001~10 111110 ，
地址：14.24.74.129/26~ 14.24.74.190/26

## Slide 14: 参考答案（不唯一）
第三个 部门 10个地址， 可分配14个地址给它；
前缀 32-4=28
第四个字节 1100 0001~1100 1110
可分配的地址： 14.24.74.193/28~14.24.74.206/28

## Slide 15: 4-29
共有 2 9 =512个地址可分配。采用CIDR；
LAN3 :150,
LAN2: 91
LAN 5: 15
LAN4 :3
LAN1 :>3(3个路由器）

## Slide 16: 参考答案（不唯一）
解析：根据局域网上的主机数算出能够表示该数字的二进制串，用32减去该位数即为网络前缀的位数。然后计算出对应得CIDR地址块。
答案：对LAN3，主机数150，27-2〈150〈28-2，所以主机位为8位，网络前缀为24，分配地址块30.138.118.0/24。
分析：30.138.01110110 00000000 （第24位为0）
对LAN2，主机数91，26-2〈91〈27-2，所以主机位为7位，网络前缀为25，分配地址块30.138.119.0/25。（第24，25位为10）
分析：最小地址 30.138.01110111 00000000
最大地址 30.138.01110111 01111111

## Slide 17: 参考答案（不唯一）
对LAN5，主机数15，24-2〈15〈25-2，所以主机位为5位，网络前缀为27，分配地址块30.138.119.128/27。（第24，25，26，27位为1110）
分析： 30.138.01110111 10000000(最小）
30.138.01110111 10011111（最大）
对LAN4，主机数3，22-2〈3〈23-2，所以主机位为3位，网络前缀为29，分配地址块30.138.119.240/29。（第24，25，26，27，28，29位为111110）

## Slide 18
对LAN1，至少需要三个地址给三个路由器用，所以至少需要三个地址，网络前缀为29，分配的地址块30.138.119.248/29。（第24，25，26，27，28，29位为111111）
方案不是唯一的，只要能满足需求，且地址不重叠，都是可以的。

## Slide 19: CIDR , 地址聚合（4-26）
212.56.132.0/24
212.56.133.0/24
212.56.134.0/24
212.56.135.0/24
进行路由聚合
具体问题具体分析： 看第三个字节
132 ：10000100
133： 10000101
134： 10000110
135: 10000111
前6位相同， 16+6=22， 10000100，
聚合后的地址： 212.56.132.0/22

## Slide 20: 4-41 路由表更新
Net2 4
Net3 8
Net6 4
Net8 3
Net9 5
Net2 5 C
Net3 9 C
Net6 5 C
Net8 4 C
Net9 6 C
Net1 7 A
Net2 2 C
Net6 8 F
Net8 4 E
Net9 4 F
从C来的RIP报文
增加跳数以后
从C来的RIP报文
B旧路由表
更新算法
???
B新路由表

## Slide 21: 4-41 路由表更新
Net1 7 A
Net2 5 C
Net3 9 C
Net6 5 C
Net8 4 E
Net9 4 F
Net1 7 A
Net2 2 C
Net6 8 F
Net8 4 E
Net9 4 F
更新算法
Net1: 没有新信息，不变
Net2: 相同的下一跳，替换（新消息）
Net3: 一条新路由，增加
Net6: 不同的下一跳，新跳数小，替换
Net8: 不同的下一跳，跳数相同，不变
Net9: 不同的下一跳，新跳数大，不变

## Slide 22: IP协议中数据分片4-22
在此网络中数据长度只能为1500-20=1480；
一个IP数据报4000字节 ，4000-20=3980 数据部分;
分3个分组 :
每个分组的数据部分为1480B，1480B，1020B;
片偏移 ：第一片为0/8=0；第二片为1480/8=185；第三片为 2960/8=370
MF 位 1 ，1，0

## Slide 23: 第五章习题的知识点
UDP-> IP 数据报分片 （5-13）
UDP 报文的格式 （5-14）
TCP 报文中 序号和确认号 （5-23）
TCP 拥塞控制 （慢启动、拥塞避免、加法增大，乘法减少）( 5-39)
TCP流量控制（5-61）

## Slide 24: 5-13
UDP 报文段 8192+8（首部）=8200
以太网的数据部分最大1500字节，则IP数据报最大数据为1500，则IP分组的最大数据为1500-20（IP首部）=1480；
8200/1480=5…800( 余数）
划分数据片为6片， 前5个数据片大小均为1480，最后一片为800字节

## Slide 25
第一个片偏移 为0/8=0
第二个片偏移为 1480/8=185
第三个片偏移2*1480/8=370
第四个片偏移3*1480/5=555
第五个片偏移 4*1480/5=740
第六个片偏移 5*1480/5=925

## Slide 26: TCP 报文中 序号和确认号5-23
23 A->B 序号为 70 和 100
（1） 第一个报文的字节数？（70~99 ）
99-70+1=30B
(2) B 累积确认，期待 100号 报文
(3) 第二段报文 （100~179）
179-100+1=180-100=80B
(4)
B 未收到 A 的第一段报文，只能发期待 70

## Slide 27: 拥塞控制(5-39)
拥塞窗口的大小采用 试探法 动态改变；
（1） 慢开始阶段 要先设定一个门限值，
慢开始阶段从1个报文段测试，指数增长，窗口变化 ：1，2，4，8，16，32. 第一次门限值为32
（2）拥塞避免阶段 加法增长 线性 窗口：33，34，34，。。。。42，
（3) 乘法减少 42*0.5=21 ，为下一次的门限值 。 出现三次ACK，快恢复算法
（4） 21，22，23，。。。。26 ，线性增长

## Slide 28: 拥塞控制(5-39)
(5)出现超时，网络可能拥塞，迅速将拥塞窗口设置为最小值 （一个报文段），试探，开始第二次的慢启动 1，2，4，8. 第二次慢启动的门限值为 26/2=13 ；(26是出现超时时的拥塞窗口值）
答案 (1)~（5） 可在上面的说明中找到答案；
（6）在第几轮 发送 第 70个报文 ？

## Slide 29: 拥塞控制(5-39)
（6）在第几轮 发送 第 70个报文 ？
第1轮发送 1个报文 （ 第1个报文段）
第2轮发送 2个 （第2和第3个报文段）
第3轮 发送 4个 （第4~7个报文段）
。。。。。。。
1+2+4+8+16+32=63 （前6轮共发送了63个报文段
第7轮 发送 33个报文（ 开始拥塞避免）（64-94）
63+33=96>70 , 所以应在第7轮 发送第 70 个报文

## Slide 30: 拥塞控制(5-39)
（7） 开始快重传 快恢复算法 门限值为8/2=4 ，拥塞窗口设为 4 (和门限值一样 ）

## Slide 31
5-59
窗口1000字节，上一次确认 22001
p1=22001, p2=p1
p3=?
收到确认 期待 22401，滑动窗口到22401
22001 23000
22401 23400